## Slide 1: ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ (на примере энергетики) СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Массель Л.В., д.т.н.,
Зав. отделом «Системы искусственного
интеллекта в энергетике ИСЭМ СО РАН
ИГУ - ФИЗФАК
14.04. 2022

## Slide 2
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

## Slide 3: ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ИЛИ ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Одно из первых значений термина «цифровая трансформация» – это переход от аналоговых данных к цифровым, то, что сегодня принято называть цифровизацией.
Выделяют три точки зрения на цифровизацию или цифровую трансформацию:
со времен зарождения цифровых технологий люди пытались использовать их для автоматизации бизнеса, то есть цифровая трансформация — это процесс, который длится десятилетия, и каждая новая технология добавляет ему новые стадии;
цифровую трансформацию следует связывать с определенным периодом развития ИКТ, и переломным моментом является появление так называемой третьей платформы (облака, мобильность, социальные технологии, «большие данные» и др.), на основании которой стали появляться цифровые компании, предложившие новую бизнес-модель с использованием перечисленных технологий и максимальным уходом от нецифровых активов;
делается акцент на бизнес-аспектах явления и утверждается, что цифровая трансформация актуальна для любой компании, занятой как цифровым бизнесом, так и реальным производством.

## Slide 4: ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ИЛИ ЦИФРОВИЗАЦИЯ
В последнее время цифровую трансформацию понимают более широко – как переход к цифровому обществу, при этом выделяют следующие направления цифровой трансформации:
формирование нового варианта экономических отношений (цифровая экономика),
построение нового уровня отношений между обществом и государством (цифровое правительство),
создание высокотехнологичной инфраструктуры (цифровое пространство).

## Slide 5: ОСНОВНЫЕ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ИКТ (ПРИМЕНЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ)
В основе цифровой трансформации лежат информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Основные стадии их развития:
Мейнфреймы, Клиент-серверы и ПК (1960 – 1970 гг.),
Web 1.0 еКоммерция (1980 гг.),
Web 2.0 Облака, мобильные технологии (1990 гг.),
Big Data Аналитика, визуализация (2000 гг.),
Интернет вещей, умные машины (2010 гг.),
Искусственный интеллект (2010-2020 гг.)
Первоначально концепция ЦД была озвучена Майклом Гривсом на PLM (Product Lifecycle Management) курсе в Мичиганском университете в начале 2002 г. и позднее, в 2003 г. была представлена на конференции по PLM.

## Slide 6: ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД
Один из актуальных трендов в развитии цифровых технологий – это создание цифровых двойников. Утверждают, что «цифровой двойник» вошел в десятку главных стратегических технологических трендов 2019 года.
Понятие цифрового двойника имеет несколько определений
По определению главного инженера подразделения «Интеллектуальные сети» компании Siemens «наиболее подходящее определение цифрового двойника — это реальное отображение всех компонентов в жизненном цикле продукта с использованием физических данных, виртуальных данных и данных взаимодействия между ними,
то есть цифровой двойник создает виртуальный прототип реального объекта, с помощью которого можно проводить эксперименты и проверять гипотезы, прогнозировать поведение объекта и решать задачу управления его жизненным циклом»

## Slide 7: ЦИФРОВАЯ ТЕНЬ
Кроме того, используется термин «цифровая тень».
Цифровую тень можно определить, как систему связей и зависимостей, описывающих поведение реального объекта, как правило, в нормальных условиях работы и содержащихся в избыточных больших данных, получаемых с реального объекта при помощи технологий промышленного интернета.
Цифровая тень способна предсказать поведение реального объекта только в тех условиях, в которых осуществлялся сбор данных, но не позволяет моделировать другие ситуации
Пример с гепардом (Боровков А.И.)

## Slide 8: ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ – ЦИФРОВОЙ ПРОТОТИП – ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК

## Slide 9
ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ
ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ

## Slide 10: ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ КОНЦЕПЦИИ ЦД [The New Age of Manufacturing: Digital Twin Technology & IoT ]
Объект создается без цифрового прототипа
Объект проектируется с помощью цифровой модели
Происходит обмен информацией между объектом и цифровой моделью
Информационный обмен и обновление цифровой модели и объекта происходит в реальном времени

## Slide 11: СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА.

## Slide 12: КЛАССИФИКАЦИИ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ

## Slide 13: ТРИ ТИПА ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ (по используемой технологии)
Двойник-прототип (Digital Twin Prototype). Это виртуальный аналог реально существующего элемента. Он содержит информацию, которая описывает определенный элемент на всех стадиях— начиная от требований к производству и технологических процессов при эксплуатации, заканчивая требованиями к утилизации элемента.
Двойник-экземпляр (Digital Twin Instance). Содержит в себе информацию по описанию элемента (оборудования), то есть данные о материалах, комплектующих, информацию от системы мониторинга оборудования.
Агрегированный двойник (Digital Twin Aggregate). Объединяет прототип и экземпляр, то есть собирает всю доступную информацию об оборудовании или системе.

## Slide 14: СТИМУЛИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦД
ЦД является одной из важнейших технологий, на которые опираются проекты по цифровой трансформации, и это дает возможность повысить конкурентные преимущества производителей промышленных изделий.
Сложность создаваемых инженерных объектов требует новой парадигмы проектирования, позволяющей осуществить интеграцию среди групп разработчиков и поставщиков в комплексных цепочках поставок.
ЦД позволяют снизить расходы за счет смещения «центра тяжести» на стадию разработки.
ЦД снижает расходы на всех этапах жизненного цикла изделия при осуществлении задач эксплуатации, поддержки, мониторинга и утилизации.
Успешность применения ЦД для создания уникальных продуктов, возможность увеличения срока службы оборудования, снижения расходов на ремонт, оптимизации ремонта в труднодоступных местах.
Развитие смежных и сопутствующих цифровых технологий: промышленного интернета вещей, облачных технологий, приложений виртуальной и дополненной реальности, технологий аддитивного производства.
ЦД развивается как часть стратегии цифровизации или в рамках проектов по увеличению уровня безопасности эксплуатации ответственных изделий.

## Slide 15: ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ЦД-ТЕХНОЛОГИИ В РОССИИ
Высокая стоимость проектов, требующих привлечения многопрофильного ПО.
Нехватка специалистов, обладающих междисциплинарными знаниями для создания проектов класса ЦД.
Недостаток информации и образовательных программ соответствующего профиля.
Проблемы согласованности толкования термина ЦД.
Рекламирование старых технологий под новой «вывеской», дискредитирующее технологию ЦД, и др.

## Slide 16
ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ
В ЭНЕРГЕТИКЕ

## Slide 17: ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (USE CASES) ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Оценка и прогнозирование генерации, потребления, хранения энергоресурсов во всех аспектах.
Оценка и прогнозирование пропускной способности сегментов энергосетей.
Расчет и виртуальная отработка уставок, переключений, аварийных режимов.
Предсказательный мониторинг состояния оборудования, оценка аварийности и потребности в техническом обслуживании.
Калибровка и верификация моделей и управляющих алгоритмов.
Виртуальная апробация и оценка проектных решений.
Обучение и виртуальная тренировка персонала энергетических объектов.

## Slide 18: ПЯТЬ КОМПОНЕНТОВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА
Ядро цифрового двойника – математические, имитационные и информационные модели.
Сбор данных с физического объекта, мониторинга и управления физическим объектом (физический элемент/физическая часть двойника) - системы наблюдения, распознавания и сбора данных, системы контроля и управления.
Хранилища собираемых данных - классические СУБД (Oracle, MS SQL, DB2) и СУБД с открытым кодом (PostgreSQL), облачные хранилища (S3, RedShift, Greenplum), распределенные файловые системы HDFS.
Сервисные элементы, который предоставляют услуги и интерфейс клиентам – инструменты поддержки сервисов оптимизации, математического моделирования, построения прогнозов и т. п.
Обеспечение коммуникаций между названными элементами (платформа Internet of Things (IoT)).

## Slide 19: ПЯТЬ КОМПОНЕНТОВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА

## Slide 20: ОТСУТСТВИЕ В РФ КОМПАНИЙ-ПОСТАВЩИКОВ ПЯТИ КАТЕГОРИЙ ПО ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЦД
На российском рынке пока нет широкого спектра компаний-поставщиков, чтобы рассмотреть пять категорий ПО для построения ЦД, хотя в России существует хорошая математическая школа, большинство научных институтов и вузов создавали и продолжают разрабатывать математические и компьютерные модели изучаемых процессов и создают программные продукты в данной области, но, по большей части, для внутреннего потребления.
Энергетика является одной из областей, где ЦД-технология весьма востребована. Разрабатываются цифровые двойники в нефтегазовой отрасли, в ядерной энергетике; в электроэнергетике декларируются преимущественно зарубежные разработки: компаний General Electric, Siemens, SAP, Национальной лаборатории энергетических технологий (NETL, National Energy Technology Laboratory, USA), хотя имеются и отдельные отечественные решения, не претендующие на уровень комплексных.

## Slide 21: ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК КАК ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
Цифровой двойник отличается от традиционной системы автоматизированного проектирования (САПР) и не служит просто еще одним решением с поддержкой датчиков Интернета вещей (IoT).
ЦД представляет особый интерес как технология, которая находится на стыке цифровой и физической реальности и при этом развивается на фоне конвергенции целого ряда новых перспективных технологий, таких как аддитивные технологии, искусственный интеллект (ИИ), интернет вещей и т.д.
«Цифровой двойник сам по себе не является технологией. Это слияние многих новейших цифровых технологий, которые помогают достигать бизнес-результатов и приносить пользу различным отраслям».

## Slide 22: АРХИТЕКТУРА ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (ИПУ РАН, д.т.н. С.П. Ковалев )

## Slide 23: ШЕСТЬ СЛОЕВ (ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПОНЕНТОВ) ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
Онтологическая модель.
Цифровые схемы и карты.
Электронная документация .
Информационные модели.
Оперативная информация.
Математические и имитационные модели
В ходе функционирования энергосистемы слои интенсивно взаимодействуют друг с другом, в т.ч. в режиме циклов с обратной связью: в число вариантов использования каждого слоя входит представление данных другим слоям, ссылочная привязка данных других слоев, верификация данных, а также генерация структуры слоев.

## Slide 24: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛОЕВ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА

## Slide 25
ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ПОСТРОЕНИЮ ЦД
(ИСЭМ СО РАН)

## Slide 26: ОБОБЩЕННАЯ АРХИТЕКТУРА ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

## Slide 27: СХЕМА ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Для нас важно, что слой математических моделей цифрового двойника «собирается» над онтологической моделью. Предлагается на основе онтологических, информационных и математических (физико-технических) моделей отраслевых систем энергетики разрабатывать цифровых двойников этих систем.
После решения вопросов обеспечения этих моделей данными, вопросов информационного взаимодействия с потоками данных и проведения вычислительных экспериментов на цифровых двойниках они могут быть рекомендованы для практического использования при управлении соответствующими энергетическими системами.

## Slide 28: СТРУКТУРА ОНТОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ В ЭНЕРГЕТИКЕ
В структуре онтологических моделей для построения цифровых двойников в энергетике предлагается рассматривать уровни:
Онтология верхнего уровня (метаонтология) – базовые концепты относящиеся к исследованиям, моделированию и функционированию объектов (след. слайд). Такие понятия не связаны с конкретной предметной областью.
Онтология предметной области – описывает базовые понятия предметной области с точки зрения их формулирования, согласования, группировки и классификации (через один слайд).
Прикладные онтологии – используются для описания концептуальной модели задачи, приложения, программного комплекса и других компонентов моделируемой системы. В качестве примера представлена онтология программного комплекса (ПК) (через 2 сл.).
При построении цифровых теней в первую очередь будут востребованы онтологии предметных областей.

## Slide 29: МЕТАОНТОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

## Slide 30: ОНТОЛОГИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ)

## Slide 31: ОНТОЛОГИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

## Slide 32
РАЗРАБОТКА ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ
В ЭНЕРГЕТИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НАУЧНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ

## Slide 33: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕЮЩЕГОСЯ НАУЧНОГО ИНТСРУМЕНТАРИЯ
В исследованиях, выполняемых в ИСЭМ СО РАН, решаются задачи анализа, проектирования, прогнозирования объектов и систем энергетики и широко используется математическое и имитационное моделирование топливно-энергетического комплекса в целом, отдельных систем энергетики, энергетических объектов и их элементов.
В частности, разрабатываются программные комплексы для решения задач проектирования систем и объектов энергетики. При этом программное обеспечение создается на основе моделей, а знания о структуре систем, прикладных задачах и математических моделях представляются в виде онтологий для повторного использования .
Целесообразно использовать при построении цифровых двойников имеющийся научный инструментарий, учитывая, что в ряде организаций, в частности, в Институте систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН созданы и продолжают разрабатываться математические и компьютерные модели энергетических объектов и систем и реализующие их программные продукты, которые пока преимущественно используются для внутреннего потребления в данной области. Использование этих наработок позволит сократить сроки разработки цифровых двойников и повысить их качество .

## Slide 34: БАЗОВЫЙ ПРОЕКТ ИСЭМ СО РАН (2021- 2025 гг.)
На 2021- 2025 г. отделом систем искусственного интеллекта в энергетике заявлен проект «Методология построения ИТ-инфраструктуры для разработки интеллектуальных систем управления развитием и функционированием систем энергетики»
Цель исследования: Разработка методологии построения ИТ-инфраструктуры для проведения системных исследований энергетики с использованием цифровых двойников и цифровых образов, с последующим переходом к созданию интеллектуальных систем управления развитием и функционированием систем энергетики. Под системами энергетики понимаются отраслевые энергетические системы и топливно-энергетический комплекс в целом.

## Slide 35: ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАУЧНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
Анализ существующих математических моделей и реализующих их компьютерных программ (программных комплексов).
Онтологический инжиниринг предметной области (соответствующей энергосистемы) и построение онтологической модели.
Определение исходных данных или потоков данных (состав, источники получения, возможность получения оперативных данных, базы данных и др.) и их взаимодействия с математическими моделями.
Модификация, при необходимости, математических моделей и реинжиниринг программ и программных комплексов (если они перешли в категорию унаследованного программного обеспечения).
Разработка, на основе прошедших реинжиниринг цифровых программ, web-приложений и web – сервисов для реализации цифровых двойников.
Реализация цифровых двойников СЭ – прототипов

## Slide 36: ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
онтологический подход к построению цифровых двойников и цифровых образов;
онтологическое пространство знаний в области энергетики, с конкретизацией систем онтологических моделей для отдельных энергетических систем и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в целом;
методы построения и архитектура цифровых двойников и цифровых образов, основанных на интеграции математических, информационных и онтологических моделей;
инструментальная среда кибер-ситуационной осведомленности киберфизических систем на основе цифровых двойников;
методология построения ИТ-инфраструктуры для проведения системных исследований энергетики с использованием цифровых двойников и цифровых образов, как обобщение разработанных методов;
реализация ИТ-инфраструктуры и научных прототипов цифровых двойников и цифровых образов систем энергетики, в т.ч. для исследований устойчивости (resilience) энергетических и социо-экологических систем;
применение научных прототипов цифровых двойников и цифровых образов систем энергетики для разработки интеллектуальных систем управления развитием энергетики.

## Slide 37: ДВЕ СТАДИИ ПРОЕКТА
При разработке интеллектуальных систем управления развитием и функционированием систем энергетики на основе цифровых двойников и цифровых образов выделяются две стадии проекта:
  разработка научных прототипов цифровых двойников с использованием научного инструментария исследований в энергетике с отладкой информационного взаимодействия в рамках ИТ-инфраструктуры системных исследований в энергетике;
  апробация прототипов ЦД и отладка информационных взаимодействий с реальными информационными потоками для решения конкретных задач; разработка технологии перехода от научно-исследовательских прототипов ЦД к их применению на практике (созданию прототипов интеллектуальных систем управления развитием и функционированием систем энергетики).

## Slide 38: КОНКРЕТНЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Разработка цифрового двойника энергорайона на примере распределительной энергетической сети Академгородка гор. Иркутска
Разработка цифрового двойника солнечной электростанции с использованием солнечной панели ИСЭМ СО РАН
Разработка цифрового двойника ветровой электростанции

## Slide 39: СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

## Slide 40: ОНТОЛОГИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

## Slide 41
ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ
В ЭНЕРГЕТИКЕ

## Slide 42: ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Считают, что нефтегазовая промышленность России является драйвером развития рынка цифровых двойников. В нефтегазовой отрасли реализованы не только ЦД отдельных элементов оборудования, но также разрабатываются двойники сложных комплексных систем («ЦД месторождения», «ЦД морской нефтедобывающей платформы», «ЦД нефтеперерабатывающего завода»). Почти все крупнейшие российские нефтяные компании за последние несколько лет объявили об использовании технологии ЦД, а многие даже обозначили данное направление в качестве приоритетного направления развития.
Компания «Лукойл» выделила четыре основных направления: «цифровые двойники», «цифровой персонал», «роботизация рутинных процессов» и «цифровая экосистема». «Цифровой двойник», предполагает развитие технологии «интеллектуального месторождения», включая геологоразведку и добычу, а концепция «цифровой завод» инкапсулирует переработку и сбыт.
В стратегии компании «Роснефть» («Роснефть-2022») было заявлено шесть основных направлений: «цифровое месторождение», «цифровой завод», «цифровая цепочка поставок», «цифровой трейдинг», «цифровая АЗС» и «цифровой рабочий».

## Slide 43: ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
«Роснефть» начала в 2018 году проект по созданию «цифрового месторождения» в Башкирии. В этом проекте была реализована подробная цифровая копия реального месторождения (Илишевское месторождение), где каждый физический объект представлен своим цифровым двойником, передающим информацию о своем состоянии. С помощью 3D-платформы специалисты в режиме реального времени отслеживают все ключевые показатели – добычу и транспортировку, действия сотрудников, перемещения транспорта. Для получения информации с дистанционно ненаблюдаемых объектов привлекаются беспилотники, которые регулярно облетают территорию месторождения.
В «Газпромнефть» технологии ЦД используются не только на этапе добычи нефти, но и на этапах ее переработки. Например, на Московском НПЗ компания запустила проект по созданию цифрового двойника установки гидроочистки бензина каталитического крекинга, а на Омском нефтеперерабатывающем заводе – установки первичной переработки нефти
Цифровой двойник позволил компании ADNOC, одному из ключевых операторов нефтегазовой промышленности на ближнем Востоке, объединить на единый диспетчерский пункт 20 нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятий разбросанных по всему Ближнему Востоку. ЦД интегрировал в себе производственные активы и обеспечил унификацию и приведение к единому стандарту все организационные и технологические процессы.

## Slide 44: ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
В России одним из лидеров по реализации цифровых программ является компания «Росатом», которая разработала и протестировала платформу программно-технологического комплекса «Виртуально-цифровая АЭС», что представляется важным шагом на пути к созданию полноценных ЦД энергоблоков АЭС.
Компанией «КРОК Инкорпорейтед» был предложен ЦД для моделирования и оптимизации режимов работы одной из крупнейших московских ТЭЦ «Мосэнерго». Заложенные в него модели позволяют рассчитывать оптимальный режим почасовой загрузки ТЭЦ для работы на рынке на сутки вперёд с учётом прогноза погоды и энергопотребления по теплу в рамках параметров, заданных Системным оператором и решать другие задачи.
Компания General Electric (GE) разработала цифровой двойник, который служит основой цифровой электростанции Digital Power Plant. ЦД станции состоит из совокупности моделей и базируется на ряде цифровых двойников подсистем (ЦД жизненного цикла, ЦД аномалий, тепловой ЦД (определяет тепловую эффективность, мощность тепловой установки и прогноз выбросов, а также осуществляет моделирование всех параметров, которые могут повлиять на эти результаты).
GE Renewable создала ЦД, который позволяет операторам ветропарков собирать, визуализировать и анализировать данные об объектах станции и управлять ими в зависимости от климатических факторов.

## Slide 45: ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Компания SAP, внедряет решения для оптимизации работы ветрогенераторов с помощью ЦД, неисправности обнаруживаются на более ранней стадии, что позволяет корректировать режимы работы обслуживания устройств.
Национальная лаборатория энергетических технологий (NETL, National Energy Technology Laboratory) Министерства энергетики США и ее партнеры совместно с Центром обучения и исследований в области расширенного моделирования виртуальной энергии (AVESTAR) Университета Западной Вирджинии разработали цифровой двойник, который имитирует электростанцию, использующую парогазовую установку с внутрицикловой газификацией угля. Проект направлен на оптимизацию проектирования сенсорной сети (расчет оптимального размещения, количества и типа датчиков), управление процессами и операционные стратегии для повышения производительности, гибкости и мониторинга состояния электростанции.
ЦД «ATOM», разработанный компанией Siemens, представляет модель, которая использует данные о клиентах, цепи поставок, производстве энергии, техническом обслуживании, и направлена на повышение эффективности управления активами.
Компания «Продуктивные технологические системы» (ООО ПТС) информировала о внедрении ЦД на базе программного обеспечения Creo и Windchill на Уральском турбинном заводе (УТЗ), входящем в холдинг «РОТЕК».

## Slide 46: РОССИЙСКИЕ ПОСТАВЩИКИ НА РЫНКЕ ЦД ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ
Среди Российских поставщиков в области ЦД для энергетики выделяют АО «Национальное Бюро Информатизации» – разработчик платформы «EMAS», создает решения класса ЦД (цифровые модели электростанций). «EMAS» – это комплексное решение автоматизации планирования и мониторинга режимов работы ТЭС для повышения маржинальной прибыли от производства и сбыта тепловой и электрической энергии, позволяет решать не только технологическую задачу оптимального распределения нагрузки, но и экономические задачи, включая поиск оптимальных режимов работы ТЭС по маржинальной прибыли, по оптимизации расхода топлива.
На рынке цифровых двойников, исходя из инвестиционных оценок технического перевооружения и ремонта оборудования, можно отметить ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1», ПАО «Татнефть», ПАО «Лукойл», ПАО «РусГидро», ПАО «Квадра», ПАО «Т-Плюс», ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ», ООО «ВО «Технопромэкспорт».
По прогнозам Gartner, к 2021 году половина крупных компаний будет использовать цифровые двойники, это будет способствовать росту их эффективности на 10 и более процентов. Внедрение цифрового двойника в одной из крупнейших генерирующих компаний РФ позволило снизить ущерб от простоя энергоблоков более чем в 5,5 раз, а количество инцидентов на блоках парогазовых установок более чем в 2,9 раз.

## Slide 47: ВЫВОДЫ
Цифровой двойник является эффективным инструментом визуализации, мониторинга и управления энергетическими объектами/системами на всех этапах их жизненного цикла. Это эволюционирующая обучаемая технология, отражающая все изменения, происходящие с физическим объектом/системой, которые отслеживаются через оперативно передаваемые данные с датчиков, информацию от персонала и других источников.
Расширение сферы применения ЦД будет связано с развитием математических моделей, отражающих трансформацию технологических процессов, а также организационные и экономические преобразования.
Значительную роль в появлении новых возможностей ЦД будет играть наличие развитых высокопроизводительных вычислительных ресурсов, появление Интернета вещей, сетей 5G и выше, облачных вычислений.
Новые возможности искусственного интеллекта приведут к созданию «умных» ЦД, а процесс их объединения на разных иерархических уровнях будет способствовать формированию единого цифрового двойника, что расширит круг решаемых задач и предоставляемых услуг.
Все это сделает их одним из ведущих трендов будущего технологического развития.

## Slide 48
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

## Slide 49: ДОПОЛНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
Bioacoustic sensing (биоакустическое зондирование), quantified self (самоконтроль), 3D bioprinting, brain-computer interface, human augmentation (усиление способностей человека), speech-to-speech translation, neurobusiness (нейродеятельность), wearable user interfaces (носимые интерфейсы), augmented reality and gesture control (управление жестами)

## Slide 50: BIOACOUSTIC SENSING

## Slide 51
QUANTIFIED SELF

## Slide 52: BRAIN-COMPUTER INTERFACE

## Slide 53: HUMAN AUGMENTATION

## Slide 54: NEUROBUSINESS

## Slide 55: WEARABLE USER INTERFACES

## Slide 56: AUGMENTED REALITY

## Slide 57: GESTURE CONTROL

## Slide 58: ТЕХНОЛОГИИ ЗАМЕНЫ ЧЕЛОВЕКА КОМПЬЮТЕРОМ. ТЕХНОЛОГИИ СОТРУДНИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА И КОМПЬЮТЕРА
Autonomous vehicles (автономные транспортные средства), mobile robots, natural language question and answering, virtual assistants

## Slide 59: AUTONOMOUS VEHICLES

## Slide 60: MOBILE ROBOTS

## Slide 61: NATURAL LANGUAGE QUESTION AND ANSWERING (NLQA), VIRTUAL ASSISTANT

## Slide 62: ТЕХНОЛОГИИ ПОНИМАНИЯ КОМПЬЮТЕРАМИ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Bioacoustic sensing, smart dust (умная пыль), quantified self, brain computer interface, affective computing (технологии, обеспечивающие взаимодействие между человеком и компьютером с помощью эмоций), biochips, 3D scanners, natural-language question and answering (NLQA), content analytics, mobile health monitoring, gesture control, activity streams (потоки активности), biometric authentication methods, location intelligence (распознавание местоположения) and speech recognition

## Slide 63: SMART DUST

## Slide 64: SMART DUST (УМНАЯ ПЫЛЬ)
Коллекция микроэлектромеханических систем, формирующих простой компьютер в контейнере, достаточно легком для того, чтобы оставаться в воздухе во взвешенном состоянии,
используемый в основном для сбора информации в условиях, которые враждебны для жизни

## Slide 65: AFFECTIVE COMPUTING

## Slide 66: BIOCHIPS

## Slide 67: ACTIVITY STREAMS

## Slide 68: LOCATION INTELLIGENCE

## Slide 69: ТЕХНОЛОГИИ УЛУЧШЕНИЯ ПОНИМАНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ КОМПЬЮТЕРА
Internet of Things, machine-to-machine communication services, mesh networks: sensor and activity streams («ячеистые сети»: датчики и потоки активности), volumetric and holographic displays (объемные и голографические дисплеи)

## Slide 70: INTERNET OF THINGS

## Slide 71: VOLUMETRIC AND HOLOGRAPHIC DISPLAYS

## Slide 72: ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ
Quantum computing, predictive analytics, neurobusiness, NLQA, big data, complex event processing, in-memory database management system (DBMS) (оперативная СУБД и аналитика), cloud computing, in-memory analytics and predictive analytics

## Slide 73: QUANTUM COMPUTING

## Slide 74: IN-MEMORY DATABASE MANAGEMENT SYSTEM AND ANALYTICS

## Slide 75: CLOUD COMPUTING

## Slide 76: «КВАЗИОБЛАЧНЫЕ» ВЫЧИСЛЕНИЯ ИЛИ EDGE COMPUTING
Требования безопасности
Data grows faster than bandwidth
Device
Квазиоблако/Fog
ЦОД/облачные вычисления
Endpoint
ЦОД/облачные вычисления
Traditional Computing Model
(terminal/mainframe, client-server, Web)
Assumes infinite,
bandwidth, 0 delay
IoT Computing Model
Assumes limited bandwidth, variable delay, and intermittent connectivity
Assumes limited bandwidth, variable delay, and intermittent connectivity
Промышленные маршрутизаторы Cisco, оснащаются новой технологией, которую называют «квазиоблачными» (или «туманными») вычислениями. Их обеспечивает платформа IOx (собственная Cisco IOS в паре с Linux). «Туманные» распределённые вычисления станут осуществляться на периметре сети (Edge Computing). Оборудование Cisco, оснащённое многоядерными процессорами, будет выполнять IOS на одном ядре, а Linux — на другом, обеспечивая маршрутизаторы и IP-камеры приложениями, которые позволят им самим управлять данными и обработкой, а не передавать эти данные через сеть в облако.

## Slide 77: PREDICTIVE ANALYTICS

## Slide 78: BIG DATA – НОВАЯ ПАРАДИГМА ИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ МИФ?

## Slide 79: ВОПРОСЫ К ЛЕКЦИИ
Три направления цифровой трансформации
Цифровые двойники и цифровые тени.
Цифровая модель – цифровой прототип – цифровой двойник
Умные цифровые двойники
Три типа цифровых двойников (ЦД)
Пять компонентов программного обеспечения, необходимых для создания ЦД
Онтологический подход к построению ЦД и его архитектура
ЦД в энергетике
Основные сферы применения интеллектуальных технологий